## Slide 1: Manual

## Slide 2: Instalación Raspbian en Raspberry
Materiales:
Raspberry Pi 3 o 3 B+.
Memoria Micro SD de 4 Gb o más.
Etcher.
ISO Raspbian Lite.
Pasos:
Descargar Raspbian Lite: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Descargar programa Etcher e instalar: https://www.balena.io/etcher/
Insertar la memoria Micro SD al equipo.
Abrir el programa Etcher, seleccionar la imagen recién descargada y a continuación seleccionar la memoria Micro SD.
Finalizar el proceso y esperar a que la imagen sea grabada en la memoria.
Insertar la memoria en la ranura de la Raspberry Pi y conectar a alimentación*.
*La comunicación con la Raspberry Pi puede ser a través del protocolo SSH o conectando una pantalla en el puerto HDMI.

## Slide 3: Configuración SSH en Raspberry Pi (OPCIONAL)
Para configurar la conexión a través de SSH, la memoria después de ser grabada deberá abrirse en una computadora con sistema operativo Ubuntu para acceder a los archivos raíz del sistema operativo.
Entrar a la carpeta root de la memoria, en esa carpeta crear un archivo sin extensión son el nombre ssh.
Abrir la terminal en la carpeta donde en la dirección /etc/wpa_supplicant/.
Modificar el fichero con el siguiente código “sudo nano wpa_supplicant.conf ».
Agregar los datos de la red WiFi deseada de la siguiente manera:
network=
{
ssid="nombre-de-tu-wifi“
psk="password-de-tu-wifi”
}
Insertar la memoria en la ranura de la Raspberry Pi y conectar a alimentación.
Entrar a la terminal de una computadora que este conectada a la misma red que se le indico a la Raspberry Pi y buscar la IP que la red le asigno.
  Si se usa un computadora con Windows se puede ocupar Wireshark.
  Si se usa una computadora con Ubuntu utilizamos el comando “Nmap –sP”

## Slide 4: Instalación Librerías en Raspberry Pi
Materiales:
Raspberry Pi 3 o 3 B+.
Computadora*.
Pantalla HDMI*.
Las librerías a instalar son las siguientes:
MNE versión 0.17
Mushu versión 0.2
PyUsb versión 1.0.0
Numpy versión 1.11.0
Python versión 2.7.0
Pasos:
Verificar en la Raspberry Pi, que el lenguaje Python ya este instalado.
Instalar el módulo git con el comando “sudo apt-get install git” o “sudo apt-get install gitpython”.
Descargar la carpeta con el comando “sudo git clone https://github.com/RRG96/INR.git”.
Verificar la existencia de la carpeta en la Raspberry Pi con el comando “ls –l”.
Entrar en la carpeta con el comando “cd INR”.
Correr el programa InstalacionR.py con el comando “sudo python instalacionR.py”.
Correr el programa de Adquisicion.py con el comando “sudo python Adquiscion.py”.
*El uso de computadora o la pantalla HDMI es opcional y depende de las configuraciones hechas anteriormente.

## Slide 5: Posibles Errores
Los errores más comunes:
“comando" no se reconoce como un comando interno o externo: significa que el módulo donde se encuentra este comando no esta instalado.
TypeError: 'NoneType' object is not iterable: significa que el amplificador no esta conectado.
ImportError: No module named “módulo”: significa que la librería que se esta tratando de importar no se instalo adecuadamente.

## Slide 6: Instalación de Librerías (OPCIONAL)
En caso de que el error no module named “módulo” aparezca, se deberán de instalar las librerías individualmente. Hay dos métodos.
Método 2:
Clonar cada una de las carpetas de las librerías de git con el comando “git clone https://direccionweb.git”
  https://github.com/pyusb/pyusb.git
  https://github.com/mne-tools/mne-python.git
  https://github.com/bbci/mushu.git
Verificar que cada una de las carpetas se encuentren en la Raspberry Pi con el comando “ls –l”.
Ingresar a cada una de las carpetas con el comando “cd nombredelacarpeta”.
Dentro de cada una de las carpetas correr el comando “sudo python setup.py”
Método 1 (RECOMENDADO):
En la Raspberry Pi.
Instalar MNE con el comando “sudo apt-get mne” o “sudo apt-get python-mne”.
Instalar PyUsb con el comando “sudo apt-get pyusb”.
Instalar mushu con el comando “sudo apt-get libmushu” o “sudo apt-get python-mushu”.
Para que las librerías funcionen adecuadamente, se debe hacer una actualización del script de gtec, contenido en la carpeta de mushu.
El archivo actualizado esta contenido en la carpeta de INR.

## Slide 7: Actualizaciones a Librerías
Se actualizó la librería mushu, específicamente el script gtec, contenido en la carpeta de driver de la librería mushu.
Específicamente se modificaron las siguientes líneas del script: 28, 50-60, 59-73, 75-77, 79-81, 85, 88-89, 92, 104, 128, 138, 140-141, 144-145, 148-149, 154-155, 201-202, 207-208, 212-213, 221, 223, 225, 227, 234, 244-245, 256-257, 267, 274-275.
Se actualizó de la versión de PyUsb 1.0.0a3 a la versión 1.0.0.
Los comandos actualizados se pueden encontrar en el siguiente link: https://github.com/bbci/mushu/pull/2/files
Si la actualización tuviera fallas, se puede puede clonar la carpeta desde github de la librería mushu.